BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER

Epreuve C1

ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE

SESSION 2007

Le sujet comporte douze pages numérotées de 1/12 à 12/12.

Cette épreuve comporte 5 parties :

- partie 1 :  Géométrie 						            8  pts

- partie 2 :  Fonctions				 			6  pts

- partie 3 :  Statistiques							6  pts

- partie 4 :  Electricité							7  pts

- partie 5 :  Mécanique   							7  pts

- partie 6 :  Chimie   								6  pts

L'usage des instruments de calcul est autorisé.

|  | BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER |  |
| --- | --- | --- |
| SESSION 2007 | DUREE : 2h | COEFFICIENT : 2 |
| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 1/12 |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

PARTIE  I :     GEOMETRIE ( 8 points)

Le dessin ci-contre

représente trois salles de

cours (Cl.1, Cl.2, Cl.3).

- On prendra  comme modèle mathématique pour la surface totale des salles,

la partie (1) du secteur angulaire, le trapèze (2), le rectangle (3) et le triangle (4).

- La cotation est donnée en centimètres.

AG = 466  ;        GH = 495  ;	BH = 484 ;

EF  = 481,2  ;     AF = DG = CH = 330 .

On désire réaliser un faux-plafond pour les trois salles, pour cela:

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 2/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

1 - Calculer les dimensions BC et DE. Arrondir au mm.

2 - Calculer la mesure des angles  DFE  et   HBC. Arrondir au degré.

3 - Soit AOB  = 90°  et  AO = BO, calculer la longueur [OA] et la longueur de l’arc  [AB] .

Arrondir au centième.

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 3/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

4 - Sachant que EG = 450 cm et que l’aire de la partie  1  du secteur angulaire est de  29,8 m2 .

Calculer  les aires AGEF, GHCD et HBC. En déduire l’aire totale en m². Arrondir au dixième.

5 - En considérant que la surface totale du faux-plafond est de 72 m2 et sachant que les panneaux d’aggloméré sont vendus aux dimensions de 250 cm x 123 cm . Calculer le nombre de panneaux à commander.

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 4/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

PARTIE  II :      FONCTIONS ( 6 points)

L’entreprise fabriquant les panneaux d’aggloméré propose deux tarifs à ses clients :

- Tarif A : 5 euros le m2, découpe gratuite.

- Tarif B : 3 euros le m2, plus 45 euros de découpe.

1 -  Compléter le tableau en indiquant le prix à payer pour chaque tarif.

|  | 10 m2 | 20 m2 | 50 m2 | 90 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif A |  |  |  |  |
| Tarif B |  |  |  |  |

2 – On désigne par x la surface à découper.

Exprimer, en fonction de x, les coûts de fabrication A(x) et B(x) respectivement avec les tarifs A et B.

3 -  Le plan est rapporté à un repère orthogonal;

On associe au tarif A la fonction  f(x) = 5 x  et au tarif B la fonction  g(x) = 3 x + 45.

Compléter les tableaux suivants :

| x | 0 | 80 |  | x | 0 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (x) |  |  |  | g (x) |  |  |

4 -  Représenter les fonctions f et g dans l’intervalle  [ 0 ; 80 ]  sur la feuille millimétrée (7/12).

- sur l’axe des abscisses, 1cm pour 5  m2.

- sur l’axe des ordonnées, 1cm pour 20 €.

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 5/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

5 - Calculer les coordonnées du point d’intersection des droites représentatives des fonctions f  et  g .

6 – A l’aide du graphique, déterminer le tarif le plus avantageux pour commander 70 m2 de bois (laisser apparents les traits nécessaire à la lecture).

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 6/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 7/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

PARTIE  III  :  STATISTIQUES ( 6 points).

Afin de commercialiser dans une région ses faux-plafonds, l’entreprise fait une étude sur le nombre de salles de cours par lycée.

L’étude réalisée sur  120 lycées donne les résultats suivants:

| Nombre de salles par lycée | Centre de classe ( xi ) | Effectifs : nombre de lycées ( ni ) | Fréquence en pourcentage | xi ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 0; 4 [ |  | 4 | 3,3 |  |
| [ 4 ; 8 [ |  | 18 |  |  |
| [ 8 ; 12 [ |  | 24 |  |  |
| [ 12 ; 16 [ |  | 30 |  |  |
| [ 16 ; 20[ |  | 26 | 21,7 |  |
| [ 20 ; 24 [ |  |  |  |  |
| [ 24 ; 28 [ |  | 6 |  |  |

| TOTAL |  |  | 100% | 1 664 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1-  Compléter le tableau ci-dessus.

2-  Détailler le calcul de la fréquence correspondant à la classe [ 4 ; 8 [.

3-  Indiquer le nombre de lycées ayant moins de 12 salles de cours.

4-  Indiquer le nombre de lycées ayant au moins 16 salles de cours.

5   Calculer le nombre moyen de salles par lycée. Arrondir à 10-3.

6 -  Tracer, sur la feuille millimétrée (9/12), l’histogramme des effectifs.

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 8/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 9/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

PARTIE  IV :    ELECTRICITE ( 7 points)

Formulaire :

Wh	             J      		   			    		                    	               W

P = U  I	                  P = 	                 P =    R I2		       U  = R I

t

W       V      A	 W     h           s             W       	V             A

Dans les  salles de cours, on désire installer un éclairage incorporé dans les faux-plafonds.

Sachant que la tension fournie est de 230V et  que l’installation comporte 35 ampoules de 75 W.

1 - Calculer la puissance de l’installation.

2 - Calculer l’énergie ( en Wh et en joule) consommée par  l’installation pour une durée journalière de 8 h.

3 - Sachant que le kWh est facturé à  0,08 €, calculer la dépense journalière au centime près.

4 - Calculer l’intensité du courant dans l’installation. Arrondir à 10-1.

5 - Les fils électriques partant du compteur ont un diamètre de 2,5 mm2  (20 A).

Choisir parmi ces fusibles (5, 10, 15, 20 et 25 A ) celui qui conviendra le mieux pour protéger

l’installation électrique. Justifier la raison de votre choix.

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 10/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

PARTIE  V :    MECANIQUE (  7 points)

Formulaire :

N                                        kg							              F                                         m

P =   m g	                p =   -----	                       =    -----

S		                      V

N     kg      N/kg	                 Pa           m2                     kg/m3           m3

En considérant les valeurs suivantes : 		Intensité de la gravité : 10 N/kg

Surface du faux-plafond :    70  m2			Surface d’appui sur les solives  : 1,8 m2

Masse volumique de l’aggloméré :   700 kg/m3  	Epaisseur de l’aggloméré:  16 mm

1 - Calculer à 10-2 près le volume et la masse du faux-plafond.

2 - Calculer le poids du faux-plafond, en déduire la force exercée sur les solives.

3 – En supposant que la force exercée sur les solives est de 784 daN, calculer à l’unité près (en Pascal et en bar) la pression exercée sur les solives par le faux-plafond.

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 11/12 |
| --- | --- | --- |

NE  RIEN  ECRIRE  DANS  CE  CADRE

PARTIE  VI :    CHIMIE ( 6 points)

Dans une des salles de cours plusieurs questions sont  inscrites sur le tableau mural.

1 -   Connaissant l’écriture      et      , compléter le tableau :

| Elément Chimique | S Symbole C chimique | N Nombre de protons | N Nombre de neutrons | Nombre d'électrons | Modèle de Lewis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxygène | O |  |  |  |  |
| Hydrogène | H |  |  |  |  |
| Ion oxygène | O2- |  |  |  |  |

2 -   Calculer la masse molaire moléculaire de l’eau (H2 O).

3 – Calculer le nombre de mole contenu dans 2,52 litres d’eau.

4 – Equilibrer l’équation bilan d’une réaction chimique correspondant à la formation de l’eau.

….   O2  +   ….  H2				…. H2 O

5 -   Calculer le nombre de moles de  dioxygène  nécessaire à la fabrication de 2,52 litres d’eau

| SUJET | ETUDE MATHEMATIQUE ET SCIENTIFIQUE | PAGE : 12/12 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

DANS CE CADRE

Académie :				Session :				Modèle E.N.

Examen :									Série :

Epreuve/sous épreuve :

Spécialité/option :							Repère de l’épreuve :

NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :

Né(e) le :

Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

N° du candidat

NE RIEN ECRIRE

O

y

x

x

2 classes