### Brevet Professionnel Pressing

### Epreuve : Sciences appliquées

Session 2007

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte à la correction.

- L’usage des instruments de calcul est autorisé.

- La calculatrice est autorisée. Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante.

Exercice 1 : Electricité	(8 points)

Sur la plaque signalétique d’un appareil de pressing, on peut lire les informations suivantes :

- Compléter le tableau suivant :

|  | Unité | Grandeur |
| --- | --- | --- |
| 230 V |  |  |
| 13,5 A |  |  |

- Préciser les noms des appareils nécessaires pour :

- mesurer une tension :

- mesurer une intensité :

- Calculer la résistance, en ohm, Rthéorique de l’appareil à l’aide de la relation () ; arrondir à l’unité.
Rthéorique :

- On décide de vérifier expérimentalement au laboratoire, la valeur de la fréquence de l’appareil en effectuant  le branchement suivant :

  - Quel est le type de courant fournit par le générateur ?

  - Justifier votre réponse.

- On a obtenu l’oscillogramme suivant :

- Citer le nom de l’appareil de mesure qui permet d’obtenir l’oscillogramme ci-dessus en cochant la réponse exacte :

( oscilloscope	( voltmètre	( générateur basse fréquence

- Légender les 2 axes suivants :

  - Déterminer la période T du signal représenté ci-dessus en complétant le tableau suivant :

| Calibre | Nombres de divisions | Période T (en ms) | Période T (en s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 ms |  |  |  |

  - a)	Calculer la fréquence f du signal : f = ; préciser l’unité.

- Comparer la valeur trouvée expérimentalement et la valeur lue sur la plaque signalétique.

  - L’appareil de pressing est utilisé pendant deux heures par jour sur une période de 5 jours par semaine.

    - Calculer le nombre d’heures d’utilisation pour une semaine.

    - Sachant que P = 3 kW, calculer l’énergie consommée en une semaine en kilowattheure à l’aide de la relation  E = P × t.

    - Le kilowattheure est facturé 0,078 € hors taxe.
Calculer le coût de fonctionnement hors taxe de cet appareil.

Exercice 2 : Mécanique	(2,5 points)

Le fer à repasser a une masse de 400 g.

- Convertir la masse du fer à repasser en kilogramme.

m = 	kg

- Calculer le poids P du fer à repasser. On prendra g = 10N/kg ( P = m ( g ).

P = 	N

- Compléter le tableau des caractéristiques des forces :

| Forces | Symbole | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids |  |  |  |  |  |
| Réaction du sol |  | A |  |  |  |

La valeur de la réaction  du sol sur le fer à repasser est la même que celle du poids .

- Représenter les forces de 2 couleurs différentes sur le schéma suivant :

Echelle : 1cm pour 1 N.

Exercice 3 : Thermique	(3,5 points)

Pour le nettoyage des tapis synthétiques, on utilise la méthode injection d’eau chaude et extraction par

aspiration du mélange (eau + salissure).

- La température de l’eau est de + 25°C.
Que signifie le symbole °C ?

- Citer une autre unité de température :

- Citer un appareil de mesure de la température :

- Donner le nom des changements d’états :

- A quelle température l’eau se transforme-t-elle en vapeur dans les conditions normales de température et de pression ?

- Entourer la proposition exacte :

- L’échange de chaleur se fait du corps chaud au corps froid.

- L’échange de chaleur se fait du corps froid au corps chaud.

- Placer les points A, B et C sur le graphique de l’hygrométrie de l’air à partir du tableau de la page suivante.

Exercice 4 : Dosage	(6 points)

Le savon de Marseille est fabriqué à partir de l’huile d’olive riche en acide oléique de formule 
moléculaire : C18H34O2

- Compléter le tableau à l’aide de la classification périodique fournit en annexe :

| Atome | Nom | Masse molaire |
| --- | --- | --- |
| C |  |  |
| H |  |  |
| O |  |  |

- Calculer la masse molaire moléculaire en g/mol de l’acide oléique :

M(C18H34O2) :

- On décide de faire le dosage de l’acide avec le montage suivant par une solution d’hydroxyde de sodium dont le nom commercial est la lessive de soude.
Compléter :

  - Indiquer les risques et les conditions de sécurité à respecter en utilisant « la lessive de soude » (voir l’étiquette placée en annexe)

  - Quels sont les précautions à prendre lors du dosage ?

  - La molécule de savon est un agent tensio-actif constitué de deux parties :
Une partie hydrophile , l’autre partie dite hydrophobe.

    - Définir les deux mots :

Hydrophile :

Hydrophobe :

    - La molécule de savon possède la forme suivante :

Légender les parties hydrophile et hydrophobe.

  - Expliquer l’action d’un détergent sur une tache grasse en détaillant trois étapes pour séparer les salissures des fibres.

| Tensio actif | La salissure grasse va être attaquée par les molécules de savon |
| --- | --- |

ANNEXES

1/ Classification périodique :

| 1 H 1 g/mol hydrogène |  |  |  |  |  |  | 2 He 4 g/mol hélium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Li 6,9 g/mol lithium | 4 Be 9,0 g/mol béryllium | 5 B 10,8 g/mol bore | 6 C 12,0 g/mol carbone | 7 N 14,0 g/mol azote | 8 O 16,0 g/mol oxygène | 9 F 19,0 g/mol fluor | 10 Ne 20,1 g/mol néon |
| 11 Na 23,0 g/mol sodium | 12 Mg 24,3 g/mol magnésium | 13 Al 27,0 g/mol aluminium | 14 Si 28,1 g/mol silicium | 15 P 31,0 g/mol phosphore | 16 S 32,1 g/mol soufre | 17 Cl 35,5 g/mol chlore | 18 Ar 39,9 g/mol argon |
| 19 K 39,1 g/mol potassium | 20 Ca 40,1 g/mol calcium |  |  |  |  |  |  |

2/ Etiquette du produit chimique :

Lessive de soude, soude NaOH

Risques / Sécurité : R : 35 S : 1/2-26-27-36/37/39-45

3./ Liste des phrases R (extrait)

R 23 Toxique par inhalation.

R 24 Toxique par contact avec la peau.

R 25 Toxique en cas d'ingestion.

R 28 Très toxique en cas d'ingestion.

R 29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

R 30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

R 32 Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique.

R 33 Danger d'effets cumulatifs.

R 34 Provoque des brûlures.

R 35 Provoque de graves brûlures.

R 36 Irritant pour les yeux.

4/. Liste des conseils de prudence : phrases S

S 1 Conserver sous clé.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S 3 Conserver dans un endroit frais.

S 4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

S 5 Conserver sous ...(liquide approprié à spécifier par le fabricant).

S 6 Conserver sous ...(gaz inerte à spécifier par le fabricant).

S 12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S 24 Éviter le contact avec la peau.

S 25 Éviter le contact avec les yeux.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ...(produits appropriés à indiquer par le fabricant).

S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.

.S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.

S 36 Porter un vêtement de protection approprié.

S 37 Porter des gants appropriés.

S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

S 43 En cas d'incendie utiliser ...(moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter « Ne jamais utiliser l'eau »;).

S 44 En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Combinaison des phrases S

S 1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

S 3/7 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

# Text boxes

…………….…..

…………….………..

Nom de la solution :

……………..………..

(

-

20

15

Nom de la solution :

……………..………..

Nom du matériel :

……………..………..

| Point | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Température (°C) | 14 | 25 | …………….. |
| Humidité relative (%) | ……………. | 40 | 70 |
| Quantité de vapeur d’eau (g/kgas) | 6 | …………… | 4 |

Graphique  de l’hygrométrie de l’air

Q

0

15

10

Voie 1

Agitateur magnétique

## A

10

5

Bouton de réglage de vitesse de l’agitateur magnétique

Support

5

70 %

Quantité de vapeur d'eau par kg d'air sec (g/kg)

Pression 1 atm

40 %

1

5

5

Température de l'air (°C)

25

60 %

0

30 %

20 %

10 %

100 %

(ms)

Nom du matériel :

……………..………..

(V)

G

230 V ; 50 Hz

13,5 A

Appareil de pressing

molécule de savon

Salissure

20

Eau

Vapeur

50 %

Eau

Liquide