UTILISATION DU DYNAMOMÈTRE

I) Déplacement du dynamomètre.

- Le déplacer uniquement par la barre métallique

II) Réglage du zéro.

- Dévisser la molette

- Tourner le disque gradué pour amener l’index en face du zéro

- Bien resserrer la molette

III) Placement du dynamomètre.

- Respecter le schéma de montage

- Enrouler le fil dans le sens des aiguilles

d’une montre (faire au moins un tour complet)

- Le fil doit sortir dans la zone hors graduations

IV) Mesure et lecture.

- Vérifier que l’index reste dans la zone graduée

- Placer les yeux en face de l’index

- Relever la valeur indiquée par l’index

- Tenir compte du calibre indiqué sur le dynamomètre

- Ne pas oublier l’unité

- En fin de manipulation, ne pas laisser le dynamomètre

sous tension (libérer la ficelle)

# Text boxes

Barre métallique

molette

# Index

# Sens

# d’enroulement

# du fil

Zone de sortie de fil

## X 0,1N

# Calibre

Barre métallique