| SCIENCES | THÈME : « L’ISOLATION THERMIQUE» |
| --- | --- |
| CYCLE TERMINAL |  |

Spécialité : Bac professionnel Aménagement et Finition

Travail qui peut être réalisé par groupe (3/4 élèves)

Vous participez à la construction d’un nouveau bâtiment en Ile de France. Votre rôle : Isolation thermique des murs périphériques (qui sont en contact avec l’extérieur). Avant d’entamer les travaux, vous êtes tenus de vérifier que la construction répond bien aux normes RT 2005. Si ce n’est pas le cas, vous devez proposer des solutions…

Afin de répondre à votre problème, vous bénéficiez : D’un plan du 1er étage (tous les étages sont identiques) : Annexe 1 De certains extraits du cahier des charges : Annexe 4 Du tableau des conductivités thermiques des matériaux : Annexe 2. Des zones climatiques RT 2000 et RT 2005 : Annexe 3.

ANNEXE 1

PLAN DU 1er ÉTAGE

ANNEXE 2

Tableau des conductivités thermiques des matériaux homogènes

| Matériaux | W/m.K |  | Matériaux | W/m.K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pierres |  | matériaux isolants manufacturés |
| granit, gneiss, porphyres | 3,000 |  | Laines minérales |
| schistes, ardoises | 2,200 |  | (NFB 20 001 et NFB 20 109) |
| basaltes | 1,600 |  | de roche |
| laves | 1,100 |  | RA1 | 0,047 |
| pierres calcaires froides | 1,900 |  | RA2 | 0,041 |
| pierres calcaires dures | 2,400 |  | RA3 | 0,038 |
| pierres fermes et demi-fermes | 1,400 |  | RB3 | 0,039 |
| pierres tendres | 1,000 |  | RB4 | 0,041 |
| pierres très tendres | 0,850 |  | de verre |
| grès quartzeux | 2,600 |  | VA1 | 0,041 |
| grès calcarifères | 1,900 |  | VA2 | 0,042 |
| silex et meulières | 1,800 |  | VA3 | 0,039 |
| bétons |  | VA4 | 0,037 |
| bétons de granulats lourds siliceux, silico-calcaire, calcaires |  |  | VA5 | 0,034 |
| bétons pleins | 1,750 |  | VB1 | 0,051 |
| bétons caverneux | 1,400 |  | à | à |
| bétons cellulaires autoclavés | 0,240 |  | VB5 | 0,035 |
| plâtres |  | VC1 | 0,056 |
| plâtres courants d'enduit intérieur ou plaque de plâtre à parement carton | 0,350 |  | à | à |
| Enduit d’imperméabilisation et de décoration | 0,1 |  | VC5 | 0,036 |
| Métaux : acier | 52,000 |  | VD2 | 0,054 |
| aluminium | 230,000 |  | à | à |
| végétaux |  | VD4 | 0,043 |
| bois naturels | 0,230 |  | VE3 | 0,037 |
| feuillus mi-lourds (chêne, hêtre dur, frêne) |  |  | VE4 | 0,039 |
| panneaux de fibres de bois |  |  | liège expansé | 0,044 |
| NFB 51 002 |  |  | matières plastiques alvéolaires |
| panneaux de particules pressés à plat | 0,140 |  | polystyrène expansé (PSE) |
| panneaux contreplaqués et lattés | 0,150 |  | AM | 0,058 |
| panneaux fibragglo | 0,120 |  | BM | 0,047 |
| liège (NFB 57 000) | 0,100 |  | CM | 0,043 |
| matères synthétiques et produits d'étancheité |  | DM | 0,041 |
| caoutchouc synthétiques | 0,400 |  | EM | 0,039 |
| mastics pour joints (silicones) | 0,400 |  | FM | 0,037 |
| asphalte pur | 0,700 |  | GM | 0,036 |
| asphalte sablé | 1,150 |  | BC | 0,047 |
| cartons feutres et chapes souples imprégnées | 0,230 |  | CC | 0,043 |
| autres matériaux |  |  | DC | 0,041 |
| terre cuite | 1,100 |  | EC | 0,039 |
| mortiers d'enduits et de joints | 1,150 |  | FC | 0,037 |
| plaques à base de vermiculite agglomérée au silicate | 0,140 |  | GC | 0,036 |
| verre | 1,100 |  | polystyrène extrudé (XPE) | 0,036 |
|  |  |  | mousse rigide de PVC |
|  |  |  | Q2 | 0,033 |
|  |  |  | Q3 | 0,034 |
|  |  |  | mousse rigide de polyuréthanne ou similaire (PUR) | 0,035 |
|  |  |  | panneaux de fibres de bois | 0,060 |

ANNEXE 3

Zones climatiques RT2005

La France se découpe selon 8 zones climatiques différentes considérant les températures et l’ensoleillement.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE

Ci-dessous, les valeurs de référence des parois sont exprimées par les coefficients de transmission thermique U maximal correspondant à une résistance thermique minimale, pour les zones H1 et H2.

ANNEXE 4

EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES

# LOT 2. GROS ŒUVRE, FONDATIONS, INFRASTRUCTURES

21 FONDATIONS

Béton plein de 0,2 m d’épaisseur.

Localisation: Ensemble des murs porteurs et poteaux dans le sous sol.

# LOT 2a RAVALEMENT

21a ENDUIT EXTERIEUR

Enduit d’imperméabilisation et de décoration du type monocouche. Aspect gratté, épaisseur 20 mm.

Localisation: Sur toutes les façades du rez de chaussée au dernier étage y compris entrées et acrotères.

# LOT 4 CLOISONS. DOUBLAGES

41 DOUBLAGES ISOLANTS

Isolation thermique des murs périphériques :

Réalisation par panneaux (hauteur d’étage) PLACOMUR (60 + 10) de chez PLACOPLATRE ou équivalent. Constitué de plaque de plâtre de 10 mm et de polystyrène extrudé de 60 mm.

Localisation : Sur l’ensemble des murs des locaux chauffés en contact avec l’extérieur.

44 PLÂTRERIE

La totalité des murs et plafonds sera recouverte d’un enduit plâtre réalisé de façon traditionnelle d’épaisseur 10 mm par face. Finition avec parement prêt à recevoir les prestations du lot peinture.

Localisation : tous les murs et  plafonds hors faux plafonds.