DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

- Public concerné :       Bac pro Aménagement et Finition.

- Durée envisagée :      45 min.

- Travail en groupe :    groupe de 3/4 élèves (répartition des tâches)

Remarque : cette activité peut être réalisée en lien avec le professeur d’enseignement professionnel puisque cette partie du programme est également vue en atelier.

- Déroulement chronologique :

  - Recherche des matériaux utilisés pour la construction dans les extraits du cahier des charges et des épaisseurs souhaitées pour chaque matériau.

  - Relevé de l’épaisseur des murs à l’aide des cotes du plan du 1er étage (Annexe 1).

  - Recherche des coefficients de conductivité thermique correspondants      (Annexe 2).

  - Calculs de la résistance thermique des murs avec l’isolation (formule à donner).

  - Localisation géographique de la construction et identification de la zone climatique correspondante (Annexe 3).

  - Recherche de la résistance thermique minimale imposée dans cette zone (Annexe3).

  - Réponse à la problématique (non, la résistance thermique n’est pas suffisante)

  - Proposition de solutions (changer le polystyrène extrudé contre un autre matériau plus isolant ou augmenter l’épaisseur de polystyrène)

  - Correspondance avec le programme :

| CME 5 | PEUT-ON CONCILIER CONFORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ? | Cycle terminal Tronc commun |
| --- | --- | --- |
| 1. Comment économiser l'énergie ? |
| Capacités | Connaissances | Exemples d'activités |
| Calculer la résistance thermique d’un matériau. Calculer un flux thermique à travers une paroi, la relation étant donnée. | Savoir que les matériaux ont des pouvoirs isolants ou conducteurs de la chaleur différents. | Mise en évidence expérimentale de la résistance thermique d’une paroi. Utilisation d’abaques faisant intervenir le coefficient de conductivité, la résistance thermique et l’épaisseur de la paroi. Etude de documents techniques d’isolation utilisés dans les professions du bâtiment. |