Présentation de l’oscilloscope

Un oscilloscope permet de visualiser une tension (en ordonnées) en fonction du temps (en abscisses)

L’écran est divisé en carreaux. Chaque carreau est appelé division.

Un oscilloscope se branche en dérivation et il est symbolisé par

Principaux boutons utilisés

| Numéro | Bouton | Fonction | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Permet de régler la luminosité de la trace | Ce sont des réglages préliminaires qui se font interrupteur ouvert. La trace doit être confondue avec l’axe horizontal central de l’écran |
| 2 |  | Permet de régler la finesse de la trace |  |
| 3 |  | Permet de déplacer la trace horizontalement |  |
| 4 |  | Permet de déplacer la trace verticalement pour la voie 2. (Pour la voie 1 bouton jaune) |  |
| 5 |  | Permet de régler la sensibilité verticale pour la voie 2. (Pour la voie 1 bouton jaune) Pour cela : Il faut choisir un calibre parmi les valeurs indiquées. Cela signifie qu’une division verticale (en ordonnée) correspond à la valeur, en volt, du calibre choisi. |  |
| 6 |  | Permet de régler le balayage horizontal. Pour cela : Il faut choisir un calibre parmi les valeurs indiquées. Cela signifie qu’une division horizontale (en abscisse) correspond à la valeur, en s ou ms, du calibre choisi. |  |

Présentation de l’oscilloscope

Un oscilloscope permet de visualiser une tension (en ordonnée) en fonction du temps (en abscisses)

L’écran est divisé en carreaux. Chaque carreau est appelé division.

Un oscilloscope se branche en dérivation et il est symbolisé par

Principaux boutons utilisés

| Numéro | Bouton | Fonction | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Permet de régler la luminosité de la trace | Ce sont des réglages préliminaires qui se font interrupteur ouvert. La trace doit être confondue avec l’axe horizontal central de l’écran |
| 2 |  | Permet de régler la finesse de la trace |  |
| 3 |  | Permet de déplacer la trace horizontalement |  |
| 4 |  | Permet de déplacer la trace verticalement |  |
| 5 |  | Permet de régler la sensibilité verticale. Pour cela : Il faut choisir un calibre parmi les valeurs indiquées en bas à gauche de l’écran. Cela signifie qu’une division verticale (en ordonnée) correspond à la valeur, en volt, du calibre choisi. |  |
| 6 |  | Permet de régler le balayage horizontal. Pour cela : Il faut choisir un calibre parmi les valeurs indiquées en bas à droite de l’écran. Cela signifie qu’une division horizontale (en abscisse) correspond à la valeur, en s ou ms, du calibre choisi. |  |

# Text boxes

t

U

Bouton marche -arrêt

6

5

6

5

4

1

2

3

4

3

2

1

Bouton marche -arrêt

Voie 2

Voie 1

U

t

Masse

Masse

Voie 2

Voie 1

Voie 1 ou 2

Voie 1 ou 2