MESURE D’UNE TENSION ÉLECTRIQUE EN COURANT ALTERNATIF

Remarque :	Le multimètre sera utilisé en voltmètre,  il se branche donc en parallèle (dérivation)

- Ne pas brancher le générateur

- Réaliser le montage du circuit sans placer le voltmètre

- Vérifier que l’interrupteur du circuit est en position ouvert

- Vérifier que le sélecteur du calibre du multimètre est sur la  position 0 (zéro)

- Repérer sur le multimètre les bornes marquées V et COM

6) Relier par un fil la borne V du voltmètre à une borne du dipôle

7) Relier par un fil la borne COM du voltmètre à l’autre borne du dipôle

- Repérer  sur le voltmètre la zone qui correspond au courant alternatif

- Dans cette zone, choisir le calibre immédiatement supérieur à la tension délivrée par le générateur

- Remarque : à chaque changement de calibre, l’interrupteur du circuit doit être 				obligatoirement ouvert

- Faire vérifier le montage par le professeur

- Brancher le générateur

- Fermer l’interrupteur du circuit

- Lire la mesure affichée à l’écran

- Attention : si le chiffre 1 apparaît à l’écran, le calibre choisi est trop petit

- Choisir le calibre le mieux adapté à la mesure effectuée