Quels sont les éléments qui constituent une lampe de poche ?

Comment schématiser ce circuit électrique ?

- Notion de circuit électrique :

- Etude de la lampe de poche

- Schéma électrique :

Voici une liste de différents composants utilisés en électricité :

prise de courant ; pile ; interrupteur

; voltmètre ; fils de connexion ; fusible ; dipôle résistif ; lampe à incandescence ; support de lampe ; radiateur électrique ; tube fluorescent ; ampèremètre ; multimètre.

##### Entourer les composants qui vous permettraient de                                                                   recréer la lampe de poche électrique.

- Proposer un montage électrique correspondant

à la lampe de poche électrique.

Faire un schéma représentant ce montage électrique.

- Symboles électriques normalisés :

En fait pour représenter les montages électriques,

on utilise des symboles connus. Ils sont normalisés.

|  | Interrupteur ouvert |  | Pile |  | Lampe à incandescence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interrupteur fermé |  | Générateur |  | Lampe |
|  | Fil de connexion |  | Source alternative |  | Dipôle résistif |

Utiliser ces symboles pour faire le schéma représentant

le circuit électrique de la lampe de poche dans le cadre

ci-contre.

Réaliser ce montage ; faire vérifier le montage.

Fermer l’interrupteur.

Conclusion :

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

# Schéma d’un circuit électrique : montages série et parallèle

- Différents types de montage

Réalisation des montages :

Faire vérifier chaque  montage par le professeur et fermer l’interrupteur. Observer l’éclairement des deux lampes.

- Montage en série

Les lampes L1 et L2 en série éclairent : (cocher la réponse qui convient)

Différemment         De la même façon         Comme une lampe seule       Moins qu’une lampe seule

- Montage en parallèle

Les lampes L1 et L2 en parallèle éclairent : (cocher la réponse qui convient)

Différemment         De la même façon         Comme une lampe seule       Moins qu’une lampe seule

- Conclusion : Pour que deux lampes éclairent au maximum il faut les brancher :

(cocher la réponse qui convient)

en série					en parallèle

- Réalisation de deux montages mixtes :

Réaliser successivement les deux montages.

Faire vérifier chaque  montage par le professeur et fermer l’interrupteur. Observer l’éclairement des lampes.

Répondre aux questions :

Montage n°1 :

Les lampes en série sont : ……………………………………………………………………………

Les lampes en parallèle sont : ………………………………………………………………………

Les lampes qui ont le même éclairement (ou presque le même) sont : ……………………………………………

Montage n°2

Les lampes en série sont : ……………………………………………………………………………

Les lampes en parallèle sont : ………………………………………………………………………

Les lampes qui ont le même éclairement (ou presque le même) sont : ……………………………………………

Conclusion :

Dans une installation domestique les lampes identiques éclairent :

(cocher la réponse qui convient)

différemment				de la même façon

Elles sont branchées : (cocher la réponse qui convient)

en série 			           en parallèle

# Text boxes

Faire la liste des constituants électriques à l’intérieur de cette lampe électrique.

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Montage électrique en série

Le circuit électrique étant ouvert en faire le schéma normalisé .

- Montage électrique en parallèle

Le circuit électrique étant ouvert en faire le schéma normalisé .

L1

L2

interrupteur

L3

## Montage n°2

L3

L2

## Montage n°1

L1

L2

L1

pile

interrupteur

Interrupteur

pile

interrupteur

pile

L1

L2

L3

interrupteur

pile