TP : Comparaison des pouvoirs isolants de différents matériaux

1. Parmi les matériaux (bois, laine de verre, plaque de plâtre, carrelage, polystyrène, mousse), en choisir deux et noter leur nom dans le tableau. (matériaux 1 et 2)

2. Pour étudier la variation du niveau d’intensité acoustique, on utilise un capteur "sonomètre".

2.1. Montage sans isolant :

a) Régler le G.B.F. :                                    Placer le sonomètre à 20 cm

- fréquence 400 Hz				environ du haut-parleur.

- signal sinusoïdal

- amplitude 2 V

b) A l’aide de la fiche technique, démarrer l’acquisition.

c) Relever la valeur du niveau d’intensité acoustique en dB et noter la dans le tableau.

2.2. Montage avec isolant :

a) Placer l'isolant à 6 cm environ du haut-parleur.

b) A l’aide de la fiche technique, ajouter une nouvelle acquisition.

Faire une mesure du niveau d’intensité acoustique pour chaque isolant.

c) Noter les valeurs obtenues dans le tableau.

3. Recommencer l’expérience avec une fréquence de 1 000 Hz et noter les valeurs obtenues dans le tableau.

4. Avec vos camarades, échanger vos résultats et terminer de compléter le tableau en fonction des matériaux (matériaux 3, 4, 5 et 6).

| isolant fréquence | Air (pas de plaque) | Matériau 1 : …………… | Matériau 2 : ………….. | Matériau 3 : ………….. | Matériau 4 : ………….. | Matériau 5 : ………….. | Matériau 6 : ………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |

Répondre à la problématique : Quel isolant allez-vous conseiller à l’internaute ?

# Text boxes

Atelier scientifique

20 cm

Atelier scientifique

20 cm