SL6 : Le haut-parleur	Fiche

Expériences

Réaliser le montage ci-dessous.

Réglages à effectuer :
- Régler le générateur de fonctions sur la position régime sinusoïdal et afin qu’il délivre une
tension de fréquence 40 hertz ;
- Régler la tension lue sur le multimètre à 1 volt en agissant sur le bouton d’amplitude du GBF ;
- Placer le sonomètre à environ 10 cm devant le haut-parleur.

Faire varier la valeur de la fréquence et compléter le tableau de mesures ci-dessous
f(Hz)	40	60	80	100	200	300	400	600	800	1000	2000	4000	5000
L(dB)

Construire la courbe de réponse en fréquence du haut-parleur (sur le papier log-log)

Exploitation et réponse à la problématique.
Relever la valeur maximale du niveau sonore Lmax

Le haut-parleur est considéré fonctionnant normalement pour Lmax-10.
Déterminer cette valeur notée LBP

Retrouver graphiquement la valeur de fréquence minimale ( fmin) et maximale (f max) correspondant à l'intensité acoustique LBP.

L’intervalle [f min ; f max ] définit la bande passante du haut-parleur correspondant à la meilleur utilisation possible. Indiquer la bande passante de ce haut-parleur.

Comparer cet intervalle avec le domaine audible de l'oreille humaine. Que pensez-vous de cette comparaison?

Répondre à la problématique

Remettre en état le poste de travail